## Slide 1: 3D-принтеры
С чем их едят, и как не подавиться

## Slide 2: В чём отличие 3D-принтера от 2D-принтера
?
Третье измерение, конечно?
Да, но это не главное!

## Slide 3: В чём отличие 3D-принтера от 2D
Мы привыкли к простоте работы обычного принтера: вставил бумажку, нажал кнопочку – готово
Покупая 3D-принтер, вы надеетесь получить тот же пользовательский опыт:
Нажал кнопку и наблюдаешь за магией того, как материя обретает форму!

## Slide 4: Вот и всё?
НЕТ
Не так быстро!
Вот купил ты принтер. А собирать кто будет, дядя Ляо?
Неа! Пыточные инструменты в комплекте!
Эээ… собирать…
Я думал – достал из коробки, поставил на стол, подключил USB, винда сама дрова подтянула. Готов печатать!

## Slide 5: Собрал? Молодец
Сейчас нажму кнопку и сотворю шедевр!

## Slide 6: Суровая реальность
Мама, я сделалЪ
Ну или так
Неверно задан центр или размеры кровати
Неправильные настройки профиля пластика
Не откалибрована ось Z

## Slide 7: Что-то пошло не так
А калибровочку ты не забыл?
Калибровка первого слоя
Используется для настройки расстояния между кончиком сопла и поверхностью. Задача - добиться качественного прилипания пластика к кровати.
Калибровка кровати
Позволяет компенсировать неровности кровати по углам. Экструдер будет слегка подниматься или опускаться, чтобы компенсировать отклонения по Z.

## Slide 8: Ещё калибровочки
Калибровка осей XYZ
Проверяет, правильно ли был собран принтер, и перпендикулярны ли оси. Измеряет скос осей X/Y и применяет поправочный коэффициент.
Регулировка прижимного винта
Винт должен создавать достаточное усилие, чтобы шкив проталкивал пластик в сопло. Иначе шкив будет прокручиваться на месте.

## Slide 9: И ещё калибровочки
Калибровка ПИД-регулятора
Нужна для поддержания стабильной целевой температуры экструдера и кровати принтера.
Качаем Repetier Host
Идём в панель управления
Подключаемся по COM
Отправляем Г-коды, стараясь не спалить экструдер к едрени фени
Г-коды (GCode). Например:
M303 - начало калибровки ПИД
E0 - целевой нагреватель
S210 - выбранная температура (в °С)
C8 – число циклов повтора калибровки…
Г – что?

## Slide 10: Ну хватит!
Пойду к Васе печатать. Вася крутой, он на коленке из говна и палок собрал 3D-принтер
И правда классно. Но есть нюанс…

## Slide 11: Эконом-вариант – китайский DIY
С чем тебе предстоит столкнуться:
1. Доработать напильником детали
Нет. Даже так:
Да-да, они напечатаны на этом же самом принтере.
Корпусные детали вырезаны из акрила

## Slide 12: Эконом-вариант – китайский DIY
2. Штатные подшипники живые 50/50.
Половину сразу в мусор – они заклинившие.
Иди на Али и заказывай новые. 50% из заказанных окажутся OK
3. Заодно закажи сразу сопла 0.4мм
Забьешь пластиком или спалишь – 99%
4. Не забудь новый нагреватель
Или штатный будет дохлый, или спалишь при калибровке
5. Конечно, радиаторы для драйверов шаговых двигателей
Иначе спалишь
6. И приводной ремень
Порвёшь
Смажь меня!

## Slide 13: Китайский DIY – это просто!
Экструдер разбери, намажь термопасту. Сопла тоже смажь.
Ремень натяни хорошо.
Не забудь посчитать число зубцов на ремне и внести поправки в прошивку драйверов на Arduino.
Если пластик подаётся через шкив – то ещё в прошивке инвертируй экструдер.

## Slide 14: А что по софту?
Ты свой «шедевр», конечно же, скачал с интернета?
Ага, а как ещё
Ну, освоиться с 3D-моделингом
В идеале – инженерная графика и CAD
Хотя для начала пойдёт и так:

## Slide 15: Я уже скачал, давай печатать!
Ладно. 3D-модель нужно «порезать» на слои и задать путь экструдера – как он будет двигаться в процессе печати модели, слой за слоем.
Это называется Слайсинг (Slicing)
3D-модель, будь она твердотельная или полигональная – не важно, сначала конвертируется в формат STL.
STL-файл загружается в специальную программу – слайсер.
Слайсер формирует Г-коды на основе заданных параметров принтера, задания и пластика.
FDM-печать выполняется по слоям, снизу вверх.

## Slide 16: Выбор слайсера – Slic3r
Open Source проект
Последняя версия – 1.3.0 (2018-05-10)
Вася со своим DIY пользовался таким ещё 10 лет назад
Любим всеми китайскими (и российскими) ноунеймами, потому что опенсорс
Качество слайсинга – «на троечку», для сложных моделей не годится.
Глючит, вылетает

## Slide 17: Выбор слайсера – KISSlicer
Open Source проект
Последняя версия – v23.05 (2023-05-05)
Платный
Пример того, что бывает, когда программист пытается сделать GUI (раньше было ещё хуже)
Слайсинг по структуре путей лучше чем в Slic3r
Много дополнительных настроек
Вариант для энтузиастов, любящих поковыряться в настройках

## Slide 18: Выбор слайсера – PrusaSlicer
Наследник Slic3r
Изначально предназначен для принтеров Prusa
Последняя версия – 2.8.11 (09.09.2024)
Бесплатный
Включает профили печати для разных принтеров, не только Prusa
Адекватный интерфейс
Имеет функционал для SLA 3D-печати
Три режима:
Простой
Расширенный
Продвинутый
Поддерживает русский язык

## Slide 19: Выбор слайсера – Cura
Изначально предназначен для принтеров Ultimaker
Последняя версия – v23.05 (2023-05-05)
Бесплатный
Включает профили печати для разных принтеров и пластиков. Хотя любит «сбрасывать» профили
Адекватный интерфейс: есть базовый и продвинутый режимы с разными уровнями настроек
Поддерживает русский язык, хотя сайт не доступен без VPN

## Slide 20: Давай уже быстренько что-нибудь сделаем
Качество пониже, всё остальное – по умолчанию
Сколько времени, 6 часов ?!
Как скажешь, запускаю «нарезку»
3D-печать – это для терпеливых

## Slide 21: Нужно больше параметров!
…

## Slide 22: Не забывай, печать – послойная
Это значит, что любые горизонтальные ответвления потребуют генерации «поддержек»
Поддержки – это вспомогательные элементы, которые создают опору для наплавления верхних слоёв. Потом они удаляются (механическим или химическим путём)
Г
Поддержки
Может быть так
А может и так

## Slide 23: А чем печатать будем?
Малая усадка
Широкая поддержка принтерами
Не токсичен
Pro
Contra
Деформируется при нагреве
Тяжело шлифуется
Не стоек к ультрафиолету
PLA
2000 руб / кг
ABS
1600 руб / кг
Прочный
Легко шлифуется
Много цветов
Pro
Contra
Токсичен при нагреве
Деформируется при остывании
Высокая усадка

## Slide 24: А чем печатать будем?
Растворяется в лимонеле
Легко обрабатывать
Не токсичен
Pro
Contra
Мало цветов
Низкая прочность
Легко отклеивается от стола
HIPS
1500 руб / кг
PVA
6500 руб / кг
Растворяется в воде
Не требует подогрева стола
Не токсичен
Pro
Contra
Не переносит высокие температуры
Дорогой
Подходит только для поддержек

## Slide 25: А чем печатать будем?
Прочный
Не токсичен
Хорошо спекаются слои
Pro
Contra
Не переносит высокую скорость печати
Тягучий, образует «паутинки»
Плохая адгезия со столом
PETG
1600 руб / кг
Нейлон
4000 руб / кг
Прочный и износостойкий
Скользкий
Стойкий к температуре и растворителям
Pro
Contra
Высокая усадка
Дорогой
Плохая адгезия со столом

## Slide 26: Другие варианты
Фотополимерная печать (SLA)
Высокая прочность деталей
Наилучшее качество печати
Pro
Contra
Дорогая и крайне токсичная смола
Ещё более низкая скорость, чем у FDM
Работает по принципу «засветки по пикселям», то есть один слой материала засвечивается точечно путем фокусировки лазерного или светового луча.
Чего такой токсичный?

## Slide 27: Другие варианты
Металлическая печать (SLM)
Настоящий МИТОЛЛ!
Pro
Contra
Потребуется арендовать цех и продать квартиру
Работает по принципу спекания или выборочного плавления частиц металлического порошка лазером, связывая их вместе и создавая слои изделия, один за другим.

## Slide 28: Вот так
Ладно, я всё понял
К сожалению, этим нередко заканчивается знакомство с 3D-печатью